## Slide 1
Codifica di sorgente
e di canale

## Slide 2
10:25:48

## Slide 3
Strategia 1: codificando ogni cifra in ASCII.
Significa che se sono le 11:23:48 trasmetteremo alla sonda la sequenza dei codici asci corrispondenti alle 6 cifre (il codice dell`1 due volte, poi quello del 2, del 3 e così via).
Facciamo due conti davvero banali: 1 byte per ciascuna cifra * 6 = 48 bit.

## Slide 4
Strategia 2: codificando in binario separatamente i valori di ore, minuti e secondi
Essendoci 24 ore avremo bisogno di una stringa di di almeno 5 bit; infatti con 4 arriveremmo come massimo a 1111 cioè ore da 0 a 15, insufficienti; con 5 si arriva a 31 (più di quelli che servono).
Per minuti e secondi si va da 0 a 59; per esprimere il numero 59 in binario abbiamo bisogno di 6 bit con cui come tutti sapete si arriva a 63 (di nuovo, più di quelli che servono).
In totale fanno: 5 + 6 + 6 = 17 bit invece dei 48 di prima!

## Slide 5
Rappresentazione (codifica) dei dati ai fini della loro trasmissione in un sistema di comunicazione.
In questo caso gli schemi di codifica proposti mirano a minimizzare la quantità di dati trasmessi (codifica di sorgente) e a massimizzare l`affidabilità della trasmissione (codifica di canale) grazie a tecniche di rilevazione e correzione degli errori.
Codifica ESTERNA

## Slide 6
Codifica di canale e di sorgente, esempio
Trasmissione del testo integrale della Divina Commedia, Inferno
Testo originale (ASCII o UTF-8): circa 594KB
Codifica di sorgente (zip): circa 221KB
Codifica di canale: bit di parità
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
… | … | … | … | … | … | … | … | …
Notes: Il significato (messaggi da trasmettere) corrisponde al testo della prima cantica (Inferno). Nella RAM e su disco potrebbe essere codificata in ASCII occupando circa 594KByte. Dovendo allegarla ad un messaggio di email conviene effettuare una codifica di sorgente in formato ZIP (che sfrutta una variante del famoso algorimo di compressione LZW): la dimensione del messaggio da trasmettere si riduce di oltre la metà!
Ma… si può fare di meglio? Siamo sicuri che non possa esistere una tecnica di codifica che possa scendere sotto quei 221KByte ? Ne riparleremo.
Dovendo essere tramesso su Internet si decide di adottare una codifica di canale che aggiunge ad ogni byte del file .ZIP trasmesso un bit di controllo di parità scelto 1 o 0 in modo che il numero totale dei bit a 1 (gli otto del dato e quello di parità) sia pari (o dispari, basta mettersi d`accordo). Chi riceve controlla il numero totale dei bit per ogni byte ricevuto e se li trova in numero dispari capisce che c`è stato almeno un errore che ha sporcato un bit. Da notare che gli errori potrebbero essere tre o cinque o che anche se in numero pari potrebbe essere invece avvenuto un doppio errore o quadruplo (parità comunque rispettata) senza possibilità di capirlo. Per cui questo semplice schema di controllo è adeguato solo se la tramissione avviene in situazione di poco disturbo sul canale di trasmissione.

## Slide 7
Modello di un sistema di comunicazione (Claude Shannon)
serve anche un protocollo!
trasmettitore
codifica
di sorgente
codifica
di canale
decodifica
di canale
decodifica
di sorgente
codifica
interna
codifica
interna
Notes: Claude Shannon (1930-1970 il suo periodo di attività) è considerato il padre della Teoria dell`Informazione e dell`Informatica in generale. Tra le altre cose ha proposto il modello di sistema di comunicazione che vedete nella diapositiva.
Una sorgente deve comunicare messaggi ad un destinatario; i messaggi sono codificati (codifica interna); prima di essere trasmessi avviene una codifica di sorgente (compressione per eliminare tutta la ridondanza possibile).
Un elemento che funge da trasmettitore vero e proprio effettua una codifica di canale aggiungendo un poco di ridondanza al fine di consentire al ricevitore di rilevare ed eventualmente correggere errori (ricorderete il discorso sul bit di parità come esempio); il trasmettitore opera a volte anche una trasformazione tra grandezze fisiche (pensate ad una cornetta di un telefono che trasforma le vibrazioni dell`aria in segnali elettrici prima che questi siano trasmessi sulla linea telefonica in rame).
Il segnale codificato dal trasmettitore viene immesso sul canale di trasmissione (cavo in rame, fibra ottica, onde radio) e subisce gli effetti negativi del rumore e del disturbo (qualche dettaglio in più a proposito verrà fonrnito a breve).
Il ricevitore effettua una decodifica di canale e se era stata usata una codifica per la rilevazione e correzione degli errori fa i controlli del caso. Potrebbe anche effettuare una trasformazione tra grandezze fisiche (ad esempio dal segnale elettrico della linea telefonica a onde sonore facendo vibrare una membrana). Se il segnale era stato oggetto di una codifica di sorgente (compressione) provvede all`operazione inversa.
I dati ricevuti sono codificati secondo lo schema di codifica interna del ricevitore.
PROTOCOLLO: manca un solo importante elemento affinchè la comunicazione possa davvero avvernire ed è l`insieme delle regole stabilite tra sorgente e destinatario per uno scambio non caotico di messaggi. Il canale potrebbe essere utilizzabile solo dal trasmettere in un senso ma non entrambi ed allora prevedere una sequenza che chiarisca che un certo messaggio è terminato e che il destinatario può rispondere; un altro segnale potrebbe richiedere la ritrasmissione dopo una rilevazione di errore non correggibile se non ripetendo l`invio; un altro segnale ancora per indicare la fine delle trasmissioni ecc. L`insieme di queste regole definisce il cosiddetto protocollo di trasmissione.

## Slide 8
Per la codifica di sorgente (compressione dei dati) sono spesso usati codici a lunghezza variabile per eliminare la ridondanza e risparmiare spazio.
Ad esempio `zippare` un documento prima di spedirlo.
Per la codifica di canale che prepara la trasmissione vera e propria sono invece quasi sempre adottate codifiche a lunghezza fissa.
Ad esempio i pacchetti TCP inviati su Internet sono formati tipicamente da 1460 bytes (ne parlerete in Sistemi).
Notes: A questo punto vogliamo davvero capire se sia possibile pervenire ad una formula che in base al numero dei possibili messaggi da trasmettere sia nel caso siano equiprobabili sia che non lo siano calcoli il numerio minimo di simboli dell`alfabeto codice da usare per codificare ciascun messaggio della sorgente. Questo risultato rappresenterebbe un metro di confronto che ci suggerirebbe la convenienza o meno nel tentare di ideare nuovi schemi di codifica oltre quelli noti.

## Slide 9
Calcolo della lunghezza minima m delle stringhe in codice
E = { A, B} alfabeto codice
codifica su m=3 posti
Dobbiamo calcolare in quanti modi diversi k simboli (k=2 in questo
caso) anche ripetendosi possono essere disposti su m posti
che in matematica si indica con D`(k, m)
Se questo numero è >= n. dei possibili messaggi da spedire OK!
Notes: Ipotizziamo di avere a disposizione m simboli nell`alfabeto codice e di usare sequenze lunghe m di questi simboli per rappresentare ciascuno dei messaggi della sorgente. Quanti messaggi potremo rappresentare? Questo numero corrisponde alla nozione matematica dell4 disposizioni con ripetizione (un simbolo può ripetersi nella sequenza) di k simboli su m posti. Intuitivamente (aiutandosi con la diapositiva dove i posti sono 3 ed i simboli 2): il simbolo al primo posto lo posso scegliere in k modi (nella prima casella posso mettere uno qualsiasi dei k simboli; in questo caso la A o la B; queste due prime scelte le posso combinare con quanti diversi simboli si possono mettere nella seconda casella: sempre due (e siamo 2x2=4 diverse sequenze); queste quattro disposizioni si combineranno in altri due modi scegliendo A o B per l`ultima casella. Risultato finale: 2x2x2=8 possibili modi di usare k=2 simboli per formare sequenze lunghe m=3.
La formula generale è quella indicata sulla prossima diapositiva .

## Slide 10
D`(k, m) sono le cosiddette disposizioni con ripetizione di k simboli presi m alla volta
cioè
k=2 simboli diversi (A e B)
presi m=3 alla volta con ripetizioni (AAA, BAB …)
La matematica ci aiuta fornendoci una formula che calcola quante sono tutte le possibili disposizioni:
D`(k, m) = km
cioè usando k simboli diversi con stringhe lunghe m
otteniamo km possibili codifiche
Calcolo della lunghezza minima m delle stringhe in codice

## Slide 11
A noi serve però determinare m sapendo il numero di simboli a disposizione (2) e quante disposizioni minimo ci servono (7):
(usando la formula) 7 = 2m da cui
m = log27 cioè l`esponente da dare al 2 per ottenere 7 (logaritmo in base 2 di 7).
Otteniamo m=2,807 (22,807 = 7) che poi diventa 3 non potendo usare due simboli e una frazione di un altro …
D`(k, m) = km
Calcolo della lunghezza minima m delle stringhe in codice
Notes: Questa formula è QUASI quella che ci serve. Infatti per noi m non è nota: è proprio quello che vorremmo sapere come calcolare.
I dati a noi noti sono infatti:
- il numero delle disposizioni (corrisponde al numero dei messaggi possibili dalla sorgente), D`(k,m)
- il numero dei simboli che vogliamo usare per la codifica, k
… e vorremmo sapere quanto lunghe dovranno essere MINIMO le sequenze con cui codificare i messaggi (cioè di quanti bit avremo bisogno MINIMO), m
Di nuovo ci viene in aiuto la matematica: m è l`esponente che dobbiamo dare alla base k per ottenere D`(k,m); questo in matematica è chiamato il logaritmo in base k di D`(k,m). Un caso più semplice: il logaritmo in base 10 di 1000 è l`esponente da dare alla base 10 per ottenere 1000; è 3: infatti 10 alla terza è uguale a 1000. Vuol dire che usando tre cifre decimali il numero di disposizioni possibili con ripetizione su 3 cifre è 1000 (banalmente contando da 000 a 999).
Sulla prossima diapositiva affrontiamo il calcolo per il caso che ci interessa: le codifiche binarie cioè quelle che usano due simboli come {0, 1} del mondo digitale.

## Slide 12
Lunghezza delle stringhe per la codifica binaria
Quindi in generale: m = logkn
Dove n è il numero di tutti i possibili messaggi da codificare
k è il numero di diversi simboli che possiamo usare
Per la codifica binaria: m = log2n
Cioè per codificare n distinti messaggi avremo bisogno di sequenze di bit lunghe minimo logaritmo in base 2 di n

## Slide 13
Ma la mia calcolatrice non ha il logaritmo di 2…
Come faccio??
In generale le calcolatrici offrono di solito:
il logaritmo naturale (ln sulle calcolatrici) base e=2.71828… Bella storia! Perchè mai questa stranezza??
il logaritmo in base 10 (log sulle calcolatrici)
Però avendo a disposizione il calcolo del logaritmo per una base qualunque possiamo convertirlo per un`altra base a piacere.
Notes: Curiosità (la vera comprension è al di fuori della nostra portata): la cosiddetta costante di Eulero (Nepero) indicata con la lettera e compare in moltissime formule matematiche (un po` come pi greco) ed è per questo che oltre al logaritmo in base 10 hanno spesso anche il tasto per calcolare il logaritmo in base e di un numero.

## Slide 14
Calcolo del logaritmo per una base qualunque
Immaginiamo di sapere calcolare il logaritmo in base B.
Allora:
logxN = logB N logB x
Notes: Traduzione: se si ha modo di calcolare il logaritmo in almeno una base questa formuletta permette di calcolarno per qualunque altra base. Beh noi ne abbiamo addirittura due come appena visto: in base 10 ed in base e.
Sulla prossima diapositiva mostro come sfruttare il logaritmo in base 10 per calcolare quello in base 2.

## Slide 15
Calcolo del logaritmo in base 2 usando quello in base 10
La calcolatrice calcola log (base 10, log10)
Allora per calcolare il logaritmo in base 2 di N:
log2 N = log10 N log10 2
Ad esempio. Qualè il logaritmo in base 2 di 100?
log2 100 = log 100 / log 2 = 2/0.301029 = 6.6438 …
Infatti: 26.6438 =(circa) 100
Notes: Tutto sommato è facile: al denominatore metterete sempre il logaritmo in base 10 del numero 2; al numeratore il logaritmo in base 10 del numero che ci interessa.
Questo numero rappresenta il limite inferiore per la massima efficienza di codifica binaria per eventi equiprobabili; di meglio non si può fare, inutile cercare di migliorarsi se una codifica usa già quel numero di bit.
Nella diapositiva: se i messaggi equiprobabili possibili emessi da una sorgente fossero 100 di quanti bit avremmo almeno bisogno? Risposta: il logaritmo in base 2 di 100, cioè 6.6438 circa. Significa usare 7 bit; le disposizioni con ripetizione che potremo ottenere con 7 bit e due simboli poco più di 100 (128 per l`esattezza) e con 6 non ce la faremmo (64 combinazioni). Quel 6.6438 rappresenta un limite invalicabile.
Sulle prossime diapositive alcuni esempi che mettono alla prova la formula con diversi schemi di codifica: la formula ci farà letteralmente da guida per capire se ha un senso cercare nuovi schemi più efficienti.

## Slide 16
Quanti bit per codificare un orario?
Si calcolano prima quanti stati possibili (messaggi) ci sono
Si applica la formula di prima

## Slide 17
Strategia 1
Codificando ogni cifra in ASCII
2 caratteri per ora: 2*8bit = 16bit
2 caratteri per minuti: 2*8bit = 16bit
2 caratteri per secondi: 2*8bit = 16bit
In tutto: 16*3 = 48bit
log 86400 / 0.301
4,936 / 0,301 = 16,4
Click in modalità presentazione per scoprire la soluzione

## Slide 18
Strategia 2
Codificando separatamente ore minuti secondi
24 ore: servono 5 bit, infatti log224 = 4.58
60 minuti: servono 6 bit , infatti log260 = 5.91
60 secondi: servono altri 6 bit
In tutto: 5+6+6 = 17bit
Click in modalità presentazione per scoprire la soluzione

## Slide 19
Strategia 3
Codificando l’orario come uno degli 86400 secondi
servono ancora 17 bit , infatti log286400 = 16,4
Click in modalità presentazione per scoprire la soluzione

## Slide 20
Sul pianeta XYZ ci sono 24 hh di 24 min di 24 sec
Strategia 1
Codificando l’orario ore, minuti, secondi
24 ore: log224 = 4.58 bit
24 minuti: idem
24 secondi: idem
In tutto: 5+5+5 = 15bit
Click in modalità presentazione per scoprire la soluzione

## Slide 21
Sul pianeta XYZ ci sono 24 di 24 minuti di 24 secondi
Strategia 2
Codificando l’orario come uno degli 13824 secondi
servono 14 (uno in meno!) bit
infatti log213824 = 13.75
Click in modalità presentazione per scoprire la soluzione

## Slide 22
Fotogramma full HD (1920*1080), true color
(2563)1920*1080 stati =
un numero con decine di milioni di cifre!
Cioè 1 seguito da decine di milioni di zeri.
Ma avremmo le fotografie di tutto quello che è successo in ogni concepibile passato o potrà accadere in ogni concepibile futuro in ogni parte dell`universo da ogni possibile angolazione.

## Slide 23
Che macchina hai visto passare?
Ferrari
1000000€ !!
Testa Rossa
3000 di cilindrata
sportiva
Marca | 20 caratteri
Modello | 50 caratteri
Cilindrata | 4 caratteri
Tipo | 20 caratteri
Costo | 8 caratteri
82 byte
cioè
656 bit
Notes: Codificando in modo naturale le informazioni (1 byte per ciascun carattere, codifica ASCII) servono 50+4+20+8 = 82 byte = 656 bit
Sulla prossima diapositiva una codifica alternativa con risultati sorprendenti.

## Slide 24
Che macchina hai visto passare?
3
100
2
38
4
1 | Fiat
2 | Kia
3 | Ferrari
4 | Citroen
1 | Universal
2 | Testa Rossa
3 | …
1 | 500
2 | 600
3 | 650
… | …
38 | 3000
1 | utilitaria
2 | city
3 | berlina
4 | sportiva
1 | 7000
2 | 7200
3 | 8000
… | …
100 | 1000000
Notes: VINCOLO: sorgente e destinatario condividono tabelle in cui si assegna ad ogni possibile valore di attributo (la marca, il modello, la cilindrata) un codice numerico. Invece di inviare Ferrari si invia il suo codice (3), invece di inviare come prezzo 1000000 si invia 100.
Questo perché i possibili valori sono in numero limitato: tutte le possibili cilindrate sono tutto sommato poche (si va di 100 in 100 e in un intervallo abbastanza limitato tipo da 500 a 3000); discorso simile per tutte le possibili marche.

## Slide 25
Che macchina hai visto passare?
1 | Fiat
2 | Kia
3 | Ferrari
4 | Citroen
1 | Universal
2 | Testa Rossa
3 | …
1 | 500
2 | 600
3 | 650
… | …
1 | utilitaria
2 | city
3 | berlina
4 | sportiva
1 | 7000
2 | 7200
3 | 8000
… | …
100 produttori
7bit
100 modelli per
produttore 10000, 14bit
100 possibili
tipi 7bit
100 possibili
costi 7bit
100 possibili
cilindrate 7bit
TOTALE: 48 bit (contro i 656 di prima!)
Notes: Facendo seguito alle considerazioni esposte sulla slide precedente ecco nella slide approssimativamente quanti bit servono per codificare ogni attributo: 100 produttori, per ogni produttore 100 modelli (10000 in tutto), 100 possibili cilindrate (500, 600, 700, …3000), 100 possibili costi (da 7000 euro in su a step di 100 euro; forse anche di più ma fossero anche 1000 si tratterebbe di aggiungere 3 bit al totale…) e 100 possibili tipi d`auto
Come vedete (48bit contro i 656 di prima) il contesto può portare a codifiche molto diverse in termini di efficienza. Certo questa tecnica funziona bene se le tabellle sono abbastanza stabili perché ogni volta che un modello viene aggiunto o un costo modificato bisogna sincronizzare sorgente e destinatario.

## Slide 26
lol
tvb
rotfl
QRB
Notes: Ma abbiamo, come si dice, riscoperto l`acqua calda: da sempre si usano tecniche simili. Nella slide alcune sigel molto in voga sui social o (QRB) tra radio amatori per rendere più efficienti le trasmissioni codificando in modo convenzionale alcuni modi di dire (rotfl = rolling on the floor laughing = rotolare per terra dalle risate).